## Slide 1
应用光学 (第15讲)
Jiangsu Key Laboratory of Spectral Imaging & Intelligent Sense (SIIS)
Nanjing University of Science and Technology,
Nanjing, Jiangsu Province 210094, China
左 超
Applied Optics
南京理工大学电光学院光电技术系

## Slide 2: 5.人眼视觉
5.1 人眼各部分的光学特性
5.2 角膜
5.3 瞳孔
5.4 晶状体与玻璃体
5.5 视网膜
5.6 眼睛的简化光学模型
5.7 人眼的视觉特性
5.8 衍射限制及视觉分辨力

## Slide 3: 5.人眼视觉
• 眼睛的构造 –各部分的光学特性
1.角膜
2.瞳孔（虹膜）
3.晶状体
4.玻璃体
5.视网膜
• 成像质量分析
1.离焦
2.衍射
3.像差
4.散射
人眼

## Slide 4
5.1 人眼各部分的光学特性
眼睛的解剖学构造：
入射光从外部到视网膜，会遇到：
1.角膜
2.瞳孔（虹膜）
3.晶状体
4.玻璃体（后室）
5.视网膜
vitreous body
前室和后室内玻璃液折射率约为1.336
Notes: Sclera 巩膜 Choroid 脉络膜 Fovea 中央凹

## Slide 5
5.1 人眼各部分的光学特性
眼睛的解剖学构造：
入射光从外部到视网膜，会遇到：
1.角膜
2.瞳孔（虹膜）
3.晶状体
4.玻璃体
5.视网膜
视轴
光轴
视轴：视觉最灵敏的轴
vitreous body

## Slide 6
5.1 人眼各部分的光学特性
眼睛的解剖学构造：
请问下面哪一个眼睛的部分对眼睛的屈光能力贡献最大？
1. 角膜 (cornea)
2. 瞳孔 (iris)
3. 晶状体 (lens)
4. 玻璃体 (vitreous body)
5. 视网膜 (retina)
vitreous body

## Slide 7: 5.人眼视觉
5.1 人眼各部分的光学特性
5.2 角膜
5.3 瞳孔
5.4 晶状体与玻璃体
5.5 视网膜
5.6 眼睛的简化光学模型
5.7 人眼的视觉特性
5.8 衍射限制及视觉分辨力

## Slide 8
5.2 角膜
角膜：
眼睛最外层的透明部分
– 与空气直接接触
– 空气折射率为1，角膜折射率为1.376（胶原蛋白）
– 角膜的外表面曲率半径为 7.7 mm。
– 请问此外表的屈光力为？

## Slide 9
回顾：矩阵几何光学
物距
像距
球面曲率半径
成像的意义：
所有由 yi0 发出来的光线，不论角度如何，都能会聚在 yt2 形成聚焦点。

## Slide 10: 平行光通过球面聚焦
回顾：矩阵几何光学
球面的等效焦距
屈光力 P ＝
[单位: 屈光度
diopter D, 1D = 1 m-1]

## Slide 11: Diopter (屈光度) vs. 近视度数
近视度数/100 ＝ 屈光度
近视100度意即需要一个焦距1m （屈光度1D）的透镜来校正
  近视眼镜是凸透镜或是凹透镜？
回顾：矩阵几何光学
近视：成像面在视网膜前方

## Slide 12: 5.人眼视觉
5.1 人眼各部分的光学特性
5.2 角膜
5.3 瞳孔
5.4 晶状体与玻璃体
5.5 视网膜
5.6 眼睛的简化光学模型
5.7 人眼的视觉特性
5.8 衍射限制及视觉分辨力

## Slide 13
5.2 角膜
角膜：
角膜的外表面
– 空气折射率为1，角膜折射率约为1.376
– 曲率半径为 7.7 mm。
– 此表面的屈光力为

## Slide 14: 平行光通过球面聚焦
回顾：矩阵几何光学
球面的等效焦距
差不多就是眼睛的直径了
 角膜是在眼睛中贡献最多屈光能力

## Slide 15
5.2 角膜
角膜：
角膜的内表面
– 角膜折射率约为1.376
– 玻璃体折射率约为1.336（水）
– 曲率半径为约为6.8 mm。
– 此表面的屈光力为
因为从高折射率进入低折射率，所以屈光力是负的
角膜的内外表面总屈光力 = 48.83 – 5.588 ≈ 43

## Slide 16: 5.人眼视觉
5.1 人眼各部分的光学特性
5.2 角膜
5.3 瞳孔
5.4 晶状体与玻璃体
5.5 视网膜
5.6 眼睛的简化光学模型
5.7 人眼的视觉特性
5.8 衍射限制及视觉分辨力

## Slide 17
5.3 瞳孔
瞳孔：
瞳孔最主要的功能是?
1. 控制进光量
2. 控制影像质量
3. 改变焦距
4. 造成衍射
5. 其他

## Slide 18
5.3 瞳孔
虹膜与瞳孔：
找一个表面光滑的汤匙，凹面向下盖在自己的眼睛上
• 你看到什么？

## Slide 19: 环境光亮度范围 v.s. 瞳孔大小
眼睛可看见的光亮度差异非常大，可达1015！
• 我们为何可以看到明亮差异度这么大的环境？
– 瞳孔虽然可以调整光入射眼睛的量，但是瞳孔大小最多只 能由1 mm 变成 8 mm，因此只能调整约两个数量级
– 实际上要靠不同的感光细胞来调节
1 10 102 103 104 105 106 107 108 109
10-6 10-5
Lumen (cd/sqm2)
10-4 10-3 10-2 10-1
1010
杆状细胞感 光极限
晴朗蓝 阳光下 天 的雪地
直视太阳
Rodieck, B. The First Steps in Seeing
室内亮度
5.3 瞳孔

## Slide 20: • 瞳孔的作用
5.3 瞳孔
– 光量
– 景深
– 视野范围
生活中的观察
• 当你看东西不清楚时，直觉的反应是…
• 你有没有听过有人说他们平常不需要眼镜
，只有晚上会看比较不清楚？

## Slide 21: • 瞳孔的作用
5.3 瞳孔
光学入射孔径大小决定景深
• 就像相机的光圈
f/32
f/5.6
–光圈大：只有成像面上的影像清楚，不在成像面的背景就会模糊——景深小
–光圈小：物体即使不在像面，也可以看得比较清楚——景深大
http://en.wikipedia.org/wiki/Depth_of_field
景深：可同时成清晰影像时的物体距离

## Slide 22: • 瞳孔的作用
5.3 瞳孔
光学入射孔径大小决定景深
瞳孔 2mm
瞳孔 4mm
瞳孔 6mm
成像面在视 网膜后方
（远视）
成像面在视 网膜上
In focus
成像面在视 网膜前方
（近视）

## Slide 23: • 瞳孔的作用
5.3 瞳孔
光学入射孔径大小决定景深
视网膜不在成像面上时，瞳孔越小，成像越清楚
瞳孔 2mm
成像面在视 网膜后方
（远视）
成像面在视 网膜上
In focus
成像面在视 网膜前方
（近视）
瞳孔 4mm
瞳孔 6mm
视网膜在完美对焦的成像面，瞳孔影响不大

## Slide 24: • 几何光学计算成像到底多模糊
5.3 瞳孔
• 模糊就是问视角变多大
– 考虑一个远方的点光源（例如星光）
– 若视网膜就在理想成像面 (x = 0)，视角 → 0
– 若视网膜不在理想成像面，由上图可知
l
x
W
b
W: 瞳孔大小
: 视角（模糊角度）
l: 等效薄透镜到视网膜距离 x:理想成像面到视网膜距离 b:视网膜上成像大小




## Slide 25: • 几何光学计算成像到底多模糊
5.3 瞳孔
– 若视网膜不在理想成像面
失焦系数D (单位为 diopters)
l
x
W
b
W: 瞳孔大小
: 视角（模糊角度）
l: 等效薄透镜到视网膜距离 x:理想成像面到视网膜距离 b:视网膜上成像大小



## Slide 26
模糊程度 (视角大小[mrad])
= 瞳孔直径 W [mm] x 失焦系数 D [diopter]
1 diopter 离焦，瞳孔为 8 mm时（晚上瞳孔开大），点光源的模糊程度为 8 mrad ~ 0.5 degrees
– 远方的星光看来会和月亮一样大！
5.3 瞳孔
• 几何光学计算成像到底多模糊

## Slide 27
5.3 瞳孔
孔径光阑 (aperture stop)
• 控制入射光直径的孔洞
– 可影响进光量
– 影响景深
影响视野范围 (field of view)
  渐晕 (vignet)

## Slide 28
5.3 瞳孔
• 影像外围进光量减少 渐晕
From: David Ball
http://commons.wikipedia.org/wiki/File:Backlight-wedding.jpg
视野范围与渐晕

## Slide 29
5.3 瞳孔
• 孔径不够大或位置不好的话，视野范围受限
• 渐晕也可以同时观察到
From: eigenes Bild http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Randabschattung_Mikroskop_Kamera_6.JPG
视野范围与渐晕

## Slide 30: 使眼睛的视野最大化
5.3 瞳孔
视野范围：由入射 孔径的中心连结到 成像孔径(视网膜) 边缘的角度
Entrance pupil
非常宽的 视野范围
.
Cornea
瞳孔是一个位置非常好的孔径光阑:
几乎在角膜曲率中心

## Slide 31: 5.人眼视觉
5.1 人眼各部分的光学特性
5.2 角膜
5.3 瞳孔
5.4 晶状体与玻璃体
5.5 视网膜
5.6 眼睛的简化光学模型
5.7 人眼的视觉特性
5.8 衍射限制及视觉分辨力

## Slide 32
5.4 晶状体与玻璃体
vitreous body
• 晶状体
– 屈光力
– 调适作用
• 玻璃体（玻璃液）
– 穿透光谱

## Slide 33: 晶状体
5.4 晶状体与玻璃体
• 要如何增加屈光力？
基本上就是一颗透镜
由于浸在玻璃液（水）中，因此表面折射造成的屈光很小

## Slide 34: 示范实验
5.4 晶状体与玻璃体
把凸透镜浸在水中与油中，会使其屈光能力大幅降低，甚至可使此透镜由聚焦变成发散
https://www.youtube.com/watch?v=ANh_iD0jyuQ

## Slide 35: 晶状体
5.4 晶状体与玻璃体
• 具有折射率渐层
– 表面 n = 1.385
– 上下两端 n = 1.375
– 中心 n ~ 1.41
• 主要是靠折射率渐层来造
成屈光效应
• 还记得之前课程中提到的梯度
透镜（GRIN）吗？
• 若是一个均匀透镜，其材料的折射率要比渐层的最大折射率还大才能得到一样的屈亮度
• 晶状体的屈光度为 20 - 30D（角膜的一半）

## Slide 36
5.4 晶状体与玻璃体
常识测验：
• 当我们看哪里的时候，眼睛会呈现「放松」状态？
1. 近处的物体
2. 远处的物体
3. 计算机屏幕
4. 梦中情人

## Slide 37: 晶状体与睫状肌
5.4 晶状体与玻璃体
• 放松的眼睛
– 指的是睫状肌放松
– 但此时悬纤维zonule fiber收紧
– 晶状体变平，屈光力较低，约 21D
– 适合看远方物体

## Slide 38: 晶状体与睫状肌
5.4 晶状体与玻璃体
• 调适的眼睛
– 睫状肌收紧
– 悬纤维放松
– 晶状体曲率增加，屈光力较高，约 32D
– 适合看近处物体

## Slide 39: 晶状体与睫状肌
5.4 晶状体与玻璃体
调节作用 (accommodation)
透过睫状肌 （ciliary muscle）与悬纤维 （ zonule fiber）的交互作用调整晶状体屈亮度

## Slide 40: 晶状体与睫状肌
5.4 晶状体与玻璃体
• 能看清物体的最小距离
– 用一把尺量一下自己的近点距离眼睛多远？
– 这个距离通常会随年龄而上升
• 10 岁： 7 cm
• 40 岁 ： 22 cm
• 60 岁 ： 100 cm (老花)
– 猜猜看老花的成因是眼睛的哪一部份老化？
：近点 (Near point)
Notes: 晶状体硬化，弹性减弱，睫状肌收缩能力降低而致调节减退，近点远移，故发生近距离视物困难. 这种现象称为老视

## Slide 41: 玻璃体
5.4 晶状体与玻璃体
• 99%由水组成
• 提供眼压，支撑结构

## Slide 42
5.4 晶状体与玻璃体
玻璃体的穿透光谱
Boettner & Wolter - 1962 - Transmission of the Ocular Media
不可见光，可用来观察视网膜

## Slide 43: 视网膜成像
5.4 晶状体与玻璃体
• 光学相干断层成像（OCT）
– 用近红外800 nm的激光非侵入式观察
– 将在下一章介绍
From: BoP
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Retina-OCT800.png

## Slide 44
5.4 晶状体与玻璃体
随堂测验
• 请问当我们看远方的时候，下列何者正确？
1. 睫状肌放松，悬纤维拉紧，水晶体变胖
2. 睫状肌拉紧，悬纤维放松，水晶体变胖
3. 睫状肌放松，悬纤维拉紧，水晶体变瘦
4. 睫状肌拉紧，悬纤维放松，水晶体变瘦