## Slide 1
应用光学 (第19讲)
Jiangsu Key Laboratory of Spectral Imaging & Intelligent Sense (SIIS)
Nanjing University of Science and Technology,
Nanjing, Jiangsu Province 210094, China
左 超
Applied Optics
南京理工大学电光学院光电技术系

## Slide 2: 7.光学像差
•几何像差（单色像差）
– 起源于非近轴光线的聚焦
• 球差 (spherical aberration)
• 彗差 (coma)
• 像散 (astigmatism)
• 场曲 (field curvature)
• 畸变 (distortion)
•色像差 Chromatic aberration
– 起源于透镜折射率随波长改变，因此不同颜色聚焦在不同位置
教学大纲

## Slide 3: 7.1 像差的起源
• 球差 (spherical aberration)
• 彗差 (coma)
• 像散 (astigmatism)
• 场曲 (field curvature)
• 畸变 (distortion)

## Slide 4: 何谓傍轴近似(paraxial approximation)？
4.1 几何光学的概念—回顾
光轴：透镜入射面上圆柱对称的中心轴
  完美的对光：入射光线平行且对称于光轴
  傍轴近似：入射光线很靠近光轴
    夹角很小：可用下列近似方程式来处理角度α
    距离很近（透镜很薄）：可忽略离轴光与透镜交会点和光轴与透镜交会点间的横向距离差Dx（可将离轴光开始折射的位置视为与光轴和透镜交会处同一位置）
α
Dx

## Slide 5: 光线在球面折射
4.2 光线的数学描述-回顾
傍轴近似
聪明的解法
Ｒ是球面的曲率半径
两个都是傍轴近似的假设

## Slide 6: 7.1 像差的起源
当入射角度不再适合近轴近似时
近轴近似就是正弦函数的一阶近似
当角度太大时，需要用更高阶的级数来近似正弦函数：三阶近似（Seidel近似）
傍轴近似
Seidel近似

## Slide 7: 7.1 像差的起源
考虑球面折射
• 当有近轴近似时
• 若加入非近轴考虑
h越大，越不满足傍轴折射
傍轴近似
h

## Slide 8: 7.1 像差的起源
非近轴近似情况
无法用简单的矩阵方式表达
必须用其他方法描述
Seidel 多项式展开
–当考虑
所产生的像差称为三阶像差

## Slide 9: 7.1 像差的起源
像差的意义
如果没有像差，点光源经过透镜出射的光线应该全都会汇聚在一个点上
意即出射光线波前应为完美的球面
波前像差即为实际波前与理想球面波前的差
optical system
object plane
image plane
transverse aberrations
longitudinal aberrations
wave aberrations
H. Gross ed., Handbook of Optical Systems, Ch29.4, Wiley-VCH (2007)

## Slide 10: 7.1 像差的起源
像差函数
H. Gross ed., Handbook of Optical Systems, Ch29.4, Wiley-VCH (2007)
r and pupil vector
xp x yp y
Object
Pupil
F x y
xp P
y
x
xp
yp
z
yp
F
P
• 想想看像差函数应该是由哪些变量决定？
• 光源在物平面的坐标 (x, y)
–在圆柱对称的情况下，可假设光源在y轴上
• 由光源而来的光线在折射平面的坐标 (xp, yp)
– 会决定接下来这一道光线往哪里前进
– 习惯上用极座标 (r, φ) 表示

## Slide 11: 7.1 像差的起源
旋转坐标不变量
– 两个向量的内积yrcosφxp
y
由于成像时具有圆柱对称，所以找寻三个旋转时不变的量来作为变数较恰当
– F向量内积y2（相当于光源离光轴距离）
– P向量内积
（透镜上光线交点离光轴距离）
Object
Pupil
F x y
xp P
y
x
xp
yp
z
yp
F
P

## Slide 12: 7.1 像差的起源
透镜的平面坐标定义
r  x2  y2
p p
cos  yp r
sin  xp r
H. Gross ed., Handbook of Optical
Systems, Ch29.2, Wiley-VCH (2007)

## Slide 13: 7.1 像差的起源
像差函数的展开
H. Gross ed., Handbook of Optical
Systems, Ch29.2, Wiley-VCH (2007)
可用这三个互相独立的不变量描述像差函数
– W可表示成(r2, yrcos, y2)的函数
用泰勒展开式展开W可得

## Slide 14: 7.1 像差的起源
像差函数的展开
H. Gross ed., Handbook of Optical
Systems, Ch29.2, Wiley-VCH (2007)
当光线穿过透镜中央时，像差应为零
因此上述方程式中，凡是和r无关的项，都应该是零
倾斜
tilt
离焦 defocus
球差
慧差
像散
场曲
畸变

## Slide 15: 7.1 像差的起源
看看波前倾斜的例子
H. Gross ed., Handbook of Optical
Systems, Ch29.2, Wiley-VCH (2007)
• 从图上可看出波前误差
• 聚焦点仍然完美，但是平移△y’
绿色与橘色波前之差

## Slide 16: 7.1 像差的起源
看看波前散焦的例子
H. Gross ed., Handbook of Optical
Systems, Ch29.2, Wiley-VCH (2007)
• 由图可见波前误差
• 聚焦点仍然完美，但是平移△z’
Rref

## Slide 17: 7.1 像差的起源
其他五种像差
• 统称为几何像差
• 在后面一一描述
H. Gross ed., Handbook of Optical Systems, Ch11.5, Wiley-VCH (2007)
像散
慧差
球差
场曲
畸变
H. Gross ed., Handbook of Optical Systems, Ch29.4, Wiley-VCH (2007)

## Slide 18: 7.1 像差的起源
• 另一种常见的像差表示法Zernike多项式
水平倾斜
https://en.wikipedia.org/wiki/Zernike_polynomials
90°像散
45°像散
离焦
垂直倾斜
水平 慧差
垂直 慧差
球差

## Slide 19: 7.1 像差的起源
随堂测验
• 请问近轴近似何时成立？
1. 当入射光角度很大，距离光轴很近时
2. 当入射光角度很小，距离光轴很近时
3. 当入射光角度很大，距离光轴很远时
4. 当入射光角度很小，距离光轴很远时
• 当近轴近似不成立时，就需要考虑所造成的几何像差

## Slide 20: 7.光学像差
•几何像差（单色像差）
–起源于非近轴光线的聚焦
• 球差 (spherical aberration)
• 彗差 (coma)
• 像散 (astigmatism)
• 场曲 (field curvature)
• 畸变 (distortion)
•色像差 Chromatic aberration
–起源于透镜折射率随波长改变，因此不同颜色聚焦在不同位置
教学大纲

## Slide 21: 7.2 球差
• 球差
– 若没有球差，所有光束皆会汇聚在一点
– 那有球差的话呢？
wikimedia

## Slide 22: 7.2 球差
波前像差W与像差距离△y’ & △ s’
•
x
z
s' < 0
wavefront W > 0
reference sphere
paraxial ray
real ray
R
C
y'
Gaussian
reference plane
U'
yp
H. Gross ed., Handbook of Optical Systems,
Ch11.5, Wiley-VCH (2007)
横向像差距离
纵向像差距离
p

## Slide 23: 7.2 球差
r 相关性：离光轴越远，横向像差越大
 相关性：△x’ 与△ y’ 会构成一个圆形
横向像差距离
H. Gross ed., Handbook of Optical Systems, Ch29.2, Wiley-VCH (2007)

## Slide 24: 7.2 球差
纵向像差距离：球面像差与成像纵向像差
• 也是离光轴越远，纵向像差越大

## Slide 25: 7.2 球差
横向像差
纵向像差
近轴焦点
最小模糊圈
球差存在时最清楚面不在近轴焦点处！

## Slide 26: 7.2 球差
缩小等效孔径
– 会使景深变长，且需要更长的曝光时间
– 衍射极限分辨率变差
使用适当的透镜并摆放正确
要如何降低球面像差？

## Slide 27: 7.2 球差
对于一面平凸透镜而言，用一道平行光入射，若要达到最好的聚焦效果，应该用哪一面对着平行光源？
1. 平面
2. 凸面
3. 两者皆可
用凸面对着平行光效果好很多，为什么呢？
要如何降低球面像差？

## Slide 28: 7.2 球差
要如何降低球面像差？
球面像差来自于离轴光偏折过大
一个平凸透镜可看成两个三棱镜组成
  若要使光线通过棱镜的偏折最小，棱镜中的光线应该要和底边平行
  所以凸面向着平行光可达到较佳聚焦效果
把平凸透镜看成棱镜

## Slide 29: 7.2 球差
要如何降低球面像差？
把平凸透镜看成棱镜
2f
2f
如果对于一个点光源要成像，可用所谓的4f系统。应该要用一个双凸透镜或是两个凸面相对的平凸透镜呢？

## Slide 30: 7.2 球差
要如何降低球面像差？
把点光源成像也应该用平凸透镜
由光的可逆性，用平凸透镜的平面对着点光源时，可得到较好的平行光。
所以对点光源成像时，两个平凸透镜会比一个双凸透镜来的好很多

## Slide 31: 7.2 球差
要如何降低球面像差？
• 用两个透镜组合
–凸透镜的球面像差为负
–凹透镜的球面像差为正
• 采用非球面透镜
非球面镜
球面镜
www.tamron.com
Doublet

## Slide 32: 7.2 球差
球面透镜的等光程点 (Aplanatic point)
对于球面或特定透镜来说，会有一组等光程点。
由其中一点出发的光，可以等效完美汇聚到另 一等光程点，因此没有球面像差。
www.tamron.com

## Slide 33: 7.2 球差
球面透镜的等光程点 (Aplanatic point)
高倍率显微物镜的设计:需要在很大的入射角范围内消除球差

## Slide 34: 7.2 球差
曲面镜的球差
–常见的卫星收讯碟盘
–请问何者是最佳的几何形状？
From: Bogdangiusca
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Satellite_dish_1_C-Band.jpg

## Slide 35: 7.2 球差
抛物面镜：最完美的聚焦
directrix
A : AD  AF
 A &W :WAF  constant

## Slide 36: 7.2 球差
Rays for paraboloid
Rays for spherical
抛物面镜 v.s. 球面镜

## Slide 37: 7.2 球差
Rays for paraboloid
Rays for spherical
抛物面镜 v.s. 球面镜：球面镜反而会引起球差

## Slide 38: 7.2 球差
哈勃太空望远镜
• 曾经遭受球面像差而影像品质不佳
– 镜片外围磨制误差/2  38 mm 轴向球面像差
https://en.wikipedia.org/wiki/Hubble_Space_Telescope

## Slide 39: 7.2 球差
https://en.wikipedia.org/wiki/Hubble_Space_Telescope
哈勃太空望远镜：COSTAR计划
• Corrective optics space telescope axial replacement
• 修正球面像差

## Slide 40: 7.2 球差
哈勃太空望远镜：COSTAR计划
• Corrective optics space telescope axial replacement
• 修正球面像差
https://en.wikipedia.org/wiki/Hubble_Space_Telescope

## Slide 41: 7.光学像差
•几何像差（单色像差）
–起源于非近轴光线的聚焦
• 球差 (spherical aberration)
• 彗差 (coma)
• 像散 (astigmatism)
• 场曲 (field curvature)
• 畸变 (distortion)
•色像差 Chromatic aberration
–起源于透镜折射率随波长改变，因此不同颜色聚焦在不同位置
教学大纲

## Slide 42: 7.3 彗差与像散
彗星像差 (coma)
散光像差 (astigmatism)
由Seidel多项式推导像差距离
对于成像的影响
如何修正

## Slide 43: 7.3 彗差与像散
彗差：横向像差距离
φ相关性：△x’ 与△ y’ 会构成一个圆形
r越大，像差圆越大，且会沿y轴位移越远
H. Gross ed., Handbook of Optical Systems, Ch29.2, Wiley-VCH (2007)

## Slide 44: 7.3 彗差与像散
彗差：
H. Gross ed., Handbook of Optical Systems, Ch29.4, Wiley-VCH (2007)
波前像差：对称 x 轴，且离轴越远越严重
– 有y相关性代表在y轴上斜向入射造成的像差
像差距离：以光轴为中心散开
绿色区域是在透镜平面离光轴 r/2 的光所造成
黄色区域是在透镜平面离光轴 r 的光所造成

## Slide 45: 7.3 彗差与像散
彗差：
H. Gross ed., Handbook of Optical Systems, Ch29.4, Wiley-VCH (2007)
and pupil zones as shown
chief ray
zone 1
zone 3
zone 2
coma blur
lens / pupil
axis
• Y轴斜向入射下，不同r半径造成的像差效果
• 看到彗星吗？
可以看作是斜向入射的球差

## Slide 46: 7.3 彗差与像散
彗差：
• 实际上当然在x轴斜向入射也会有
有趣的互动展示彗星像差
http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/aberratio ns/coma/index.html
www.ryokosha.com/eng/products/nh_3ma.html
可以看作是斜向入射的球差

## Slide 47: 7.3 彗差与像散
彗差示范实验：
• 旋转透镜可见彗差
https://www.youtube.com/watch?v=E4n9gqL2bH4

## Slide 48: 7.3 彗差与像散
如何消除彗差：
和球差类似
1. 缩小孔径（= 提高f#）
• 但是会造成曝光时间增加与分辨率降低
2. 改变透镜形状
• 也是平凸透镜效果比较好
• 彗星像差可以想象成斜向入射的球面像差
H. Gross ed., Handbook of Optical Systems, Ch31, Wiley-VCH (2007)

## Slide 49: 7.3 彗差与像散
如何消除彗差：
和球面像差不一样
– 因为彗差和斜向入射有关，所以可以平移孔径以选择对称光轴
H. Gross ed., Handbook of Optical Systems, Ch31, Wiley-VCH (2007)

## Slide 50: 7.3 彗差与像散
像散
φ 相关性： x’ 与y’ 形成一条y’轴上的直线
r越大，线段越长
横向像差距离
H. Gross ed., Handbook of Optical Systems, Ch29.2, Wiley-VCH (2007)

## Slide 51: 7.3 彗差与像散
像散
H. Gross ed., Handbook of Optical Systems, Ch29.2, Wiley-VCH (2007)
波前像差：对称 xz 平面，离轴越远越严重
y相关性代表也是在y轴上斜向入射造成的像差
像差距离：会在焦点形成一个线段散开

## Slide 52: 7.3 彗差与像散
子午平面
al section are different d in different
image points
O'tan
O' sag
optical axis
chief ray
tangential differential ray
sagittal differential ray
y
x
O' circle
像散
Java visualization of astigmatism
http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/aberrations/astigmatism/index.html
• 斜向入射时的像差
– 会有两个焦点（一横一竖，子午面）
–子午平面(Tangential) : 中心光线 + 光轴
– 横切面 (Sagittal): 中心光线 + 垂直子午面
最清楚面2焦点中间
子午平面先聚焦
横切面后聚集

## Slide 53: 7.3 彗差与像散
al section are different d in different
image points
像散
直观概念
在没有其它像差的情况下，各方向入射光束焦点与透镜的距离应该一样
–斜向入射的光聚焦点离透镜表面的垂直距离较短
源于光学系统的不对称！
距离差

## Slide 54: 7.3 彗差与像散
散光眼睛看到的影像
wikimedia

## Slide 55: 7.3 彗差与像散
如何消除像散
• 改变透镜的形状
H. Gross ed., Handbook of Optical Systems, Ch31, Wiley-VCH (2007)
子午面焦点重合

## Slide 56: 7.3 彗差与像散
彗差 vs.像散
同样都是斜向入射的像差
彗星像差在入射光直径很粗的时候明显
例如阳光
散光像差在入射光直径很细的时候明显
例如激光聚焦

## Slide 57: 7.3 彗差与像散
随堂测验
请问对于散光像差而言，哪一个面的焦点离透镜的垂直距离比较短？
子午面
横切面
xy平面
xz平面