## Slide 1
贵州
“慧眼”
HXMT硬X射线望远镜
2017.6
“天眼”
Fast射电望远镜
2016.9

## Slide 2: 成像系统的分辨率
课程：物理光学
2017年7月

## Slide 3: 1.成像系统的分辨率
相机
显微镜
望远镜
一般分辨率
高分辨率
分辨率：光学系统分辨细微结构的能力。

## Slide 4: 1.成像系统的分辨率
孔径光阑
分辨率的限制因素：成像系统孔径光阑的衍射。

## Slide 5: 1.成像系统的分辨率
瑞利判据：当一象斑中心恰好落在另一象斑边缘,则此两物点恰可被分辨。
瑞利

## Slide 6: 1.成像系统的分辨率
刚可分辨：
人眼：

## Slide 7
*
*
2.典型成像系统的分辨率
望远镜
最小分辨角：
照像物镜
像面每毫米能分辨的线数N：
D为通光孔径
A为相对孔径
恰可分辨

## Slide 8
案例分析
现有一个通光口径为30mm，焦距为250mm的物镜镜头，设计一个目视望远镜系统主要结构,要求充分利用分辨率。
取λ=555nm
正常放大率
放大率一般设计为Γ0的1.5到3倍。这里可设计为：
如何理解“充分利用分辨率”？
设计思路？

## Slide 9
2.典型成像系统的分辨率
显微镜的分辨率：物面上最小分辨距离ε。
u

物镜
像面
数值孔径
显微物镜

## Slide 10
3.工程应用分析
显微镜成像分辨率的提升
减小波长
增大数值孔径
紫外滤光片
电子显微镜
增大孔径角u
油浸物镜
典型浸液：香柏油（n=1.52）

## Slide 11
东京大学开发的电子显微镜
分辨率：0.045纳米
3.工程应用分析
显微镜成像分辨率的提升

## Slide 12
3.工程应用分析
望远镜成像分辨率的提升 – 太空光学望远镜
哈勃望远镜
2.4m口径
可见光观测
分辨率：0.1角秒
韦伯望远镜
分辨率：0.1角秒
6.5m口径
红外观测
2018年
哈勃
韦伯

## Slide 13
3.工程应用分析
望远镜成像分辨率的提升 –地基光学望远镜
凯克望远镜
10m口径
分辨率：0.1角秒
欧洲极大望远镜
39.3m口径
分辨率：0.01角秒
2024年

## Slide 14
FAST球面射电望远镜（中国贵州）
阿雷西博射电望远镜
波多黎各
300m
500m
3.工程应用分析
望远镜成像分辨率的提升 –射电望远镜

## Slide 15
4.讨论探究
探究问题一：为何设计射电望远镜要比光学望远镜口径大得多？
FAST球面射电望远镜
500m
中国贵州
凯克望远镜
10m
λ=1mm-30m
射电
λ=0.4-0.76μm
光学：
0.01nm～0.1nm
硬X射线：

## Slide 16
4.讨论探究
探究问题二：为何韦伯和哈勃的分辨率相近？
6.5m
哈勃望远镜
韦伯望远镜
2.4m
2018年
分辨率：0.1角秒
分辨率：0.1角秒
可见光：λ=555nm
近红外：λ=2000nm

## Slide 17
凯克望远镜
10m
分辨率：0.1角秒
4.讨论探究
探究问题三：为何凯克望远镜的实际分辨率比理论分辨率小很多？
在2μm波长分辨率理论值：
大气湍流影响成像
自适应光学消除大气湍流的影响

## Slide 18
若同时观察各荧光点，因衍射斑叠加，不可分辨。
衍射极限：200nm
创新：突破衍射极限
超分辨荧光显微技术典型：光激活定位显微镜
（photoactivated localization microscopy，PALM）

## Slide 19
用激光控制所有荧光点逐步亮，每亮一个得到一个衍射圆斑，找到它的中心，然后把所有亮斑中心位置描到右边图里。
创新：突破衍射极限
超分辨荧光显微技术典型：光激活定位显微镜
（photoactivated localization microscopy，PALM）

## Slide 20
用激光控制所有荧光点逐步亮，每亮一个得到一个衍射圆斑，找到它的中心，然后把所有亮斑中心位置描到右边图里。
创新：突破衍射极限
超分辨荧光显微技术典型：光激活定位显微镜
（photoactivated localization microscopy，PALM）

## Slide 21
用激光控制所有荧光点逐步亮，每亮一个得到一个衍射圆斑，找到它的中心，然后把所有亮斑中心位置描到右边图里。
创新：突破衍射极限
超分辨率荧光显微技术典型：光激活定位显微镜
（photoactivated localization microscopy，PALM）

## Slide 22
用激光控制所有荧光点逐步亮，每亮一个得到一个衍射圆斑，找到它的中心，然后把所有亮斑中心位置描到右边图里。
创新：突破衍射极限
超分辨率荧光显微技术典型：光激活定位显微镜
（photoactivated localization microscopy，PALM）

## Slide 23
用激光控制所有荧光点逐步亮，每亮一个得到一个衍射圆斑，找到它的中心，然后把所有亮斑中心位置描到右边图里。
创新：突破衍射极限
超分辨率荧光显微技术典型：光激活定位显微镜
（photoactivated localization microscopy，PALM）

## Slide 24
用激光控制所有荧光点逐步亮，每亮一个得到一个衍射圆斑，找到它的中心，然后把所有亮斑中心位置描到右边图里。
创新：突破衍射极限
超分辨率荧光显微技术典型：光激活定位显微镜
（photoactivated localization microscopy，PALM）

## Slide 25
用激光控制所有荧光点逐步亮，每亮一个得到一个衍射圆斑，找到它的中心，然后把所有亮斑中心位置描到右边图里。
创新：突破衍射极限
超分辨率荧光显微技术典型：光激活定位显微镜
（photoactivated localization microscopy，PALM）

## Slide 26
用激光控制所有荧光点逐步亮，每亮一个得到一个衍射圆斑，找到它的中心，然后把所有亮斑中心位置描到右边图里。
创新：突破衍射极限
超分辨率荧光显微技术典型：光激活定位显微镜
（photoactivated localization microscopy，PALM）

## Slide 27
用激光控制所有荧光点逐步亮，每亮一个得到一个衍射圆斑，找到它的中心，然后把所有亮斑中心位置描到右边图里。
创新：突破衍射极限
超分辨率荧光显微技术典型：光激活定位显微镜
（photoactivated localization microscopy，PALM）

## Slide 28
用激光控制所有荧光点逐步亮，每亮一个得到一个衍射圆斑，找到它的中心，然后把所有亮斑中心位置描到右边图里。
创新：突破衍射极限
超分辨率荧光显微技术典型：光激活定位显微镜
（photoactivated localization microscopy，PALM）

## Slide 29
用激光控制所有荧光点逐步亮，每亮一个得到一个衍射圆斑，找到它的中心，然后把所有亮斑中心位置描到右边图里。
创新：突破衍射极限
超分辨率荧光显微技术典型：光激活定位显微镜
（photoactivated localization microscopy，PALM）

## Slide 30
用激光控制所有荧光点逐步亮，每亮一个得到一个衍射圆斑，找到它的中心，然后把所有亮斑中心位置描到右边图里。
创新：突破衍射极限
超分辨率荧光显微技术典型：光激活定位显微镜
（photoactivated localization microscopy，PALM）

## Slide 31
光激活定位显微镜
（已做成产品投入市场）
创新：突破衍射极限
普通显微镜
（200nm）
超分辨率荧光显微镜
（20nm）

## Slide 32
创新：突破衍射极限

## Slide 33
知识扩展
国际著名光学望远镜的主镜尺寸比较

## Slide 34
我国大型望远镜工程状况：
射电望远镜、硬X射线望远镜已跻身国际主流行列；
但光学望远镜与国际相差很大！
知识扩展
慧眼：HXMT硬X射线望远镜
巨眼：FAST球面射电望远镜
500m
中国贵州

## Slide 35
目前中国建造的最大的通用型光学望远镜是2.16米望远镜。
全世界已有14架8—10米口径的光学红外望远镜，没有一架在中国。
国内研究者不得不借用国外的望远镜时间。
知识扩展
国家天文台兴隆基地的2.16米口径“通用型望远镜”。

## Slide 36
中国参与的国际合作项目30米望远镜（TMT）
知识扩展
方案一：中国参与建设在夏威夷的30米望远镜国际合作建设项目；
方案二：中国自建一个12米光学红外望远镜。
2016年，国家发改委明确将“大型光学红外望远镜”列为“十三五”时期10个优先支持建设的项目。

## Slide 37
一般光学显微镜的分辨率极限为200nm，要突破这个极限就必须避开光学成像的孔径衍射。典型的方法是通过近场隐失波扫描成像。
知识扩展

## Slide 38
望远镜
显微镜
相机
增大数值孔径;
减小波长。
增大通光口径;
减小波长。
增大相对口径;
减小波长。
课堂小结

## Slide 39
作业布置与参考文献
查阅文献，调研大型天文望远镜相关研究背景，撰写2000字以上调研报告。
1. Born M, Wolf E. Principles of optics: electromagnetic theory of propagation, interference and diffraction of light[M]. Elsevier, 2013.
2. DeCusatis, C.,Enoch, J. Handbook of optics (Vol. 2). M. Bass (Ed.). New York: McGraw-Hill. (2001)
3. 郁道银，工程光学（第3版），机械工业出版社，2011
4. 李林，应用光学（第4版），北京理工大学出版社，2010
5. Gardner J P, Mather J C, Clampin M, et al. The james webb space telescope[J]. Space Science Reviews, 2006, 123(4): 485-606.
6. Johns M, McCarthy P, Raybould K, et al. Giant Magellan Telescope: overview[C]//Proc. SPIE. 2012, 8444: 84441H.
7. 郑永春, 高原. 走近中国“天眼”——FAST射电望远镜[J]. 军事文摘, 2016(20):46-49.
8. Williams D B, Carter C B. The transmission electron microscope[J]. Transmission electron microscopy, 2009: 3-22.
9. Egerton R F. Physical principles of electron microscopy: an introduction to TEM, SEM, and AEM[M]. Springer, 2016.

## Slide 40
谢谢指导！